## Slide 1
Einweisung
Bestimmungen ab 2018
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 2
Ziel:
Alle Wettbewerbsgruppen und -richter des Landkreises sollen den Ablauf der neuen Leistungswettbewerbe und deren Ausführungsbestimmungen kennen, um mit einem einheitlichen Kenntnisstand in die Vorbereitung für die bevorstehenden Aufgaben in 2018 zu gehen.
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 3
Quellen:
Wettbewerbsbestimmungen MI/LFV (Entwurf)
FwDV 1 „Grundtätigkeiten“
FwDV 3 „Einheiten im Lösch- und …“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 4
Ablauf:
Einleitung
Modul 1 „Löschangriff“
Modul 2 „Herstellen einer Saugleitung“
Modul 3 „Fahrübung“
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 5
Einleitung:
Der Wettbewerb setzt sich modular aus 3 Teilen zusammen.
Ein Auslosen der Trupps findet nicht statt.
Alle teilnehmenden Einheiten starten in einer Wertungsgruppe.
Eine Einheit kann als Staffel 1/5 oder als Gruppe 1/8 starten.
Startet eine Staffel, kann das geforderte Personal für die einzelnen Module, jeweils neu, aus einem Pool von 8 Mann gewählt werden,
bei einer Gruppe aus 12 Mann.
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 6
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Der modulare Aufbau

## Slide 7
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Auf das Helmvisier kann verzichtet werden.
Anzug für den Wettbewerb
Ouelle: FwDV 1 - Seite 8

## Slide 8
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 9
Übungsbeschreibung:
Die eingesetzte Einheit wird zu einem Kleinbrand alarmiert, bei dem weder die Gefahr einer Brandausbreitung noch die Gefährdung von Personen besteht. Die primäre Aufgabe ist die Brandbekämpfung. Im Verlauf des Einsatzes wird es zu einem Defekt der B-Leitung von der Pumpe zum Verteiler kommen, so dass ein Schlauchwechsel vorzunehmen ist.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 10
Modul 1
„Löschangriff“
Übungsziel:
Die taktische Einheit soll einen vorschriftsmäßigen Löscheinsatz ohne Bereitstellung mit Wasserentnahme aus einem Hydranten, durchführen können.
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 11
Fahrzeugaufstellungsfläche
20 m 20 m
10 m
Wettbewerbsbahn- Löschangriff
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Modul 1
„Löschangriff“
Zielbereich
Startlinie
gedachte Straßenführung

## Slide 12
Modul 1
„Löschangriff“
Übungsablauf
Die taktische Einheit erhält den Auftrag zur Brandbekämpfung durch den Bahnleiter und fährt in die Wettbewerbsbahn ein.
Bei Einheiten, deren Fahrzeug nur eine Staffel mitführen kann, die aber als Gruppe starten, treten Melder und Schlauchtrupp nach Einfahrt des Fahrzeuges und Absitzen der Staffel hinzu.
Als Wasserentnahmestelle dient ein Hydrant.
Eine Verkehrssicherung für die Wasserentnahmestelle ist erforderlich.
Setzen eines Verteilers mit anschließendem Löschangriff.
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 13
Modul 1
„Löschangriff“
Nach Wasserabgabe des ersten Rohres erfolgt der Austausch eines „defekten“ B-Druckschlauchs als Zeittakt.
Der Reserveschlauch ist nach dem betreffenden Einsatzbefehl dem Fahrzeug zu entnehmen.
Anschließend ist die Brandbekämpfung fortzusetzen.
Die Übung endet mit dem Befehl des Einheitsführers zum „Abmarsch fertig!“.
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 14
Übungsauflagen:
Bei Überschreiten der Maximaldauer von 4 Minuten gilt das Modul als nicht erfüllt.
Die Übung startet mit dem Überfahren der Startlinie der Wettbewerbsbahn und endet mit dem Befehl des Einheitsführers zum „Abmarsch fertig!“.
Sowohl die erste, als auch die zweite Brandbekämpfung endet mit dem Herunterfallen des Kanisters.
Der Zeittakt beginnt mit der Entnahme (Berühren) des Schlauches aus dem Fahrzeug und endet nach dem „Wasser-Marsch!“-Befehl“ durch den auswechselnden Trupp.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 15
Es darf nur Gerät aus der Normbeladung des Fahrzeugs genutzt werden.
Dieses muss während der Übung dem Fahrzeug entnommen werden.
Feuerwehren, die über keine Verkehrsleitkegel verfügen, bekommen diese vom Ausrichter gestellt und verladen sie vor Beginn der Übung auf ihr Fahrzeug.
Wasserführende Fahrzeuge dürfen ihr Wasser nutzen.
Ein mit Verteiler vorgekuppelter B-Schlauch kann genutzt werden.*
Es können Schlauchtragekörbe eingesetzt werden.*
* falls zur Beladung gehörend
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 16
oder
M
Staffel
Ma
Gruppe
Ma
Me
Modul 1
„Löschangriff“
Personal:
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 17
Material:
1 FPN/PFPN
1 Standrohr
1 Hydrantenschlüssel
1 Sammelstück
1 Verteiler
3 B-Druckschläuche
2 C-Druckschläuche
1 C-Strahlrohr
3 Verkehrsleitkegel
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 18
Die Staffel
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Lage :
Brand am Holzstapel.
Keine Gefahr der Ausbreitung.
Personen sind nicht in Gefahr.
Auftrag: Brandbekämpfung!
Nach Auftragswiederholung durch den Staffelführer fährt die Staffel in die Wettbewerbsbahn ein.
Ouelle: FwDV 3 - Seite 15
- Seite 20

## Slide 19
Der Staffelführer
lässt die Staffel hinter dem Fahrzeug antreten und erteilt den erforderlichen Einsatzbefehl:
  Lage und Auftrag
  Wasserentnahmestelle
Lage des Verteilers
Einheit, Auftrag, Mittel Ziel, Weg
erteilt die erforderlichen Einsatzbefehle zum Austausch eines defekten B-Druckschlauchs.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 13
- Seite 24
- Seite 23
- Seite 31
Einheitsführer | 
Lage erkannt | 10%
Lage der Einheit korrekt mitgeteilt | 20%
Einsatzbefehl "Angriffstrupp" | 30%
Einsatzbefehl "Schlauchwechsel" | 20%
Einsatzbefehl "Wiederaufnahme Brandbekämpfung" | 15%
Einsatzende ("Zum Abmarsch fertig") | 5%

## Slide 20
Modul 1
„Löschangriff“
Der Maschinist
fährt das Fahrzeug in die Wettbewerbsbahn ein, sichert unverzüglich die Einsatzstelle ab.
unterstützt nach dem Einsatzbefehl des Staffelführers die Trupps beim Entnehmen der Geräte.
bedient die FPN/PFPN.
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 20
Maschinist | 
Absicherung der Einsatzstelle | 40%
Unterstützung der Trupps am Fahrzeug | 20%
Bedienung der Feuerlöschkreiselpumpe | 40%

## Slide 21
Der Angriffstrupp
wiederholt den Einsatzbefehl des Staffelführers, setzt den Verteiler, legt ausreichend Schlauchmaterial in Höhe des Verteilers für sich bereit und nimmt das 1. Rohr vor.
übernimmt gegebenenfalls den Austausch des defekten B-Druckschlauches.
nimmt die Brandbekämpfung nach dem Schlauchwechsel wieder auf.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 21
- Seite 23
- Seite 24
Angriffstrupp | 
Korrekte Befehlswiedergabe | 15%
Vornahme des Verteilers | 15%
Verlegen der Schlauchleitung | 15%
Vornahme des 1. Strahlrohres | 15%
Tätigkeiten Schlauchwechsel | 30%
Wiederaufnahme Brandbekämpfung | 10%

## Slide 22
Der Wassertrupp
richtet die Wasserentnahme her und nimmt die Verkehrssicherung im Bereich des Hydranten vor.
meldet sich ausgerüstet beim Staffelführer.
übernimmt gegebenenfalls den Austausch des defekten B-Druckschlauches.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 1 - Seite 50
- Seite 51
FwDV 3 - Seite 18
- Seite 21
- Seite 22
Wassertrupp | 
Herrichten der Wasserentnahmestelle | 40%
Verlegen der Schlauchleitung | 20%
Verkehrssicherung im Bereich der WE | 20%
Meldung Einsatzbereitschaft bei der Einheitsführung | 5%
Tätigkeiten Schlauchwechsel | 15%

## Slide 23
Die Gruppe
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Lage :
Brand am Holzstapel.
Keine Gefahr der Ausbreitung.
Personen sind nicht in Gefahr.
Auftrag: Brandbekämpfung!
Nach Auftragswiederholung durch den Gruppenführer fährt die Gruppe in die Wettbewerbsbahn ein.
Ouelle: FwDV 3 - Seite 15
- Seite 20

## Slide 24
Der Gruppenführer
lässt die Gruppe hinter dem Fahrzeug antreten und erteilt den erforderlichen Einsatzbefehl:
  Lage und Auftrag
  Wasserentnahmestelle
Lage des Verteilers
Einheit, Auftrag, Mittel Ziel, Weg
erteilt die erforderlichen Einsatzbefehle zum Austausch eines defekten B-Druckschlauchs.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 13
- Seite 24
- Seite 23
- Seite 31
Einheitsführer | 
Lage erkannt | 10%
Lage der Einheit korrekt mitgeteilt | 20%
Einsatzbefehl "Angriffstrupp" | 30%
Einsatzbefehl "Schlauchwechsel" | 20%
Einsatzbefehl "Wiederaufnahme Brandbekämpfung" | 15%
Einsatzende ("Zum Abmarsch fertig") | 5%

## Slide 25
Der Maschinist
fährt das Fahrzeug in die Wettbewerbsbahn ein, sichert unverzüglich die Einsatzstelle ab.
unterstützt nach dem Einsatzbefehl des Staffelführers die Trupps beim Entnehmen der Geräte.
bedient die FPN/PFPN.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 20
Maschinist | 
Absicherung der Einsatzstelle | 40%
Unterstützung der Trupps am Fahrzeug | 20%
Bedienung der Feuerlöschkreiselpumpe | 40%

## Slide 26
Der Melder
übernimmt Sonderaufgaben.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 21
Melder | 
Korrekte Befehlswiedergabe/Tätigkeiten | 100%

## Slide 27
Der Angriffstrupp
wiederholt den Einsatzbefehl des Gruppenführers, setzt den Verteiler und nimmt das 1. Rohr vor.
nimmt die Brandbekämpfung nach dem Schlauchwechsel wieder auf.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 21
- Seite 23
- Seite 24
Angriffstrupp: | 
Korrekte Befehlswiedergabe | 15%
Vornahme des Verteilers | 15%
Verlegen der Schlauchleitung | 15%
Vornahme des 1. Strahlrohres | 15%
Tätigkeiten Schlauchwechsel | 30%
Wiederaufnahme Brandbekämpfung | 10%

## Slide 28
Der Wassertrupp
richtet die Wasserentnahme her.
nimmt die Verkehrssicherung im Bereich des Hydranten vor.
meldet sich ausgerüstet bei dem Gruppenführer.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 1 - Seite 50
- Seite 51
FwDV 3 - Seite 18
- Seite 21
- Seite 22
Wassertrupp: | 
Herrichten der Wasserentnahmestelle | 40%
Verlegen der Schlauchleitung | 20%
Verkehrssicherung im Bereich der WE | 20%
Meldung Einsatzbereitschaft bei der Einheitsführung | 5%
Tätigkeiten Schlauchwechsel | 15%

## Slide 29
Der Schlauchtrupp
legt ausreichend Schlauchmaterial in Höhe des Verteilers bereit.
übernimmt den Verteiler.
legt die C-Leitung für das 1.Rohr vom Brandobjekt zum Verteiler.
übernimmt den Austausch des defekten B-Schlauches.
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Ouelle: FwDV 3 - Seite 16
- Seite 22
- Seite 23
Schlauchtrupp | 
Legt ausreichend Schlauchmaterial am Verteiler bereit | 35%
Bedienung Verteiler | 10%
Unterstützt die Trupps beim Verlegen der Schlauchleitungen | 40%
Tätigkeiten Schlauchwechsel | 15%

## Slide 30
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Abschlussbild der Staffel im Löschangriff
1. Bekämpfung erstes Ziel
3. Bekämpfung zweites Ziel
2. Wechsel B-Schlauch

## Slide 31
Modul 1
„Löschangriff“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Abschlussbild der Gruppe im Löschangriff
1. Bekämpfung erstes Ziel
3. Bekämpfung zweites Ziel
2. Wechsel B-Schlauch

## Slide 32
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 33
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Übungsbeschreibung:
In „trockener“ Weise soll der Aufbau einer Wasserversorgung aus offenem Gewässer mit 4 Saugschläuchen durchgeführt werden.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 34
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Übungsziel:
Der Aufbau einer Wasserversorgung aus offenem Gewässer mit 4 Saugschläuchen soll schnellstmöglich und vorschriftsmäßig durchgeführt werden.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 35
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Übungsablauf:
Die Einheit tritt an der Grundlinie an.
Auf dem Ablageplatz liegt das benötigte Gerät .
Nach Betätigen der Zeitnahmeeinheit führt die Einheit die Tätigkeiten zur Herstellung einer Wasserversorgung aus offenem Gewässer aus, tritt wieder an der Grundlinie an und beendet diese durch erneute Betätigung der Zeitnahmeeinheit.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 36
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Übungsauflagen:
Tätigkeiten gem. FwDV 1 und 3.
Die Übung wird ohne Wasser durchgeführt.
Das erforderliche Gerät (Ausnahme Leinen) wird vom Veranstalter bereitgestellt.
Der Übungsbereich (10 m x 12 m) ist nicht zu verlassen.
Die startenden Mitglieder müssen die Gerätschaften im markierten Bereich aufbauen.
Bei Überschreiten der Maximaldauer von 3 Minuten gilt das Modul als nicht erfüllt.
Die gesamte Übung gilt als ein Zeittakt.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 37
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“
12 m
10 m
Übungsbereich - Kuppeln

## Slide 38
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Der Maschinist
legt den Saugkorb sowie die Halte- und die Ventilleine an der Wasserentnahmestelle bereit.
kuppelt die Saugleitung nach dem Kommando des Wassertruppführers an, meldet „fertig!“, befestigt die Halteleine am Gerät und legt die Ventilleine neben der Pumpe ab.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 39
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Der Wassertruppführer
startet das Modul durch Betätigen der Zeitnahmeeinheit.
bringt mit Unterstützung des Schlauchtrupps die Saugschläuche an die Wasserentnahmestelle und beginnt mit dem Kuppeln.
hakt die Ventilleine am Saugkorb ein und wirft diese zur Pumpe.
befiehlt: „Saugleitung hoch!“ und nach dem „Fertig!“ des Maschinisten „Saugleitung zu Wasser!“.
beendet das Modul durch Betätigen der Zeitnahmeeinheit.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 40
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Der Wassertruppmann
legt die Halteleine mit Mastwurf und Spierenstich oder Zimmermannsschlag sowie zwei Halbschlägen an.
Die Saugleitung mit Saugkorb muss im markierten Bereich abgelegt werden.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 41
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Der Schlauchtrupp
unterstützt den Wassertrupp bei der Herrichtung der Saugleitung.
Modul 2
„Herstellen einer
Saugleitung“

## Slide 42
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 43
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Übungsbeschreibung:
Der Kraftfahrer muss innerhalb eines Parcours mit dem Fahrzeug in der Vorwärtsbewegung drei Fahrübungen sowie eine Einparkübung (rückwärts) absolvieren.
Dabei ist ein beim punktgenauen Anhalten und Einparken ein Einweiser einzusetzen.
Abmaße des Parcours: 10 m x 40 m

## Slide 44
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
10 m
Fahrzeugbreite (Fahrzeugaufbau) + 20 cm
30 cm
1 m
Achsbreite + 20 cm
10 m
40 m
Wettbewerbsparcours - Fahrübung
START

## Slide 45
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Übungsauflagen:
Fahrlicht ist eingeschaltet.
Fahrer ist, sofern ein Gurtsystem vorhanden ist, angeschnallt.
Fahrer ist am Tage des Wettbewerbes im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.
Das Fahrzeugfenster auf der Fahrerseite ist während der Absolvierung des Moduls geschlossen zu halten.

## Slide 46
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Nach Überschreiten der Maximaldauer von 3 Minuten gilt das Modul als nicht erfüllt.
Die Zeitnahme des Moduls startet mit dem Überfahren der Startlinie.
Anhalten während der Fahrübungen 1 und 2 ist nicht erlaubt.
Die Zeitnahme endet, sobald Aufgabe Nr. 4 absolviert wurde, dabei das Fahrzeug zum Stillstand gebracht worden ist und der Motor abgestellt wurde.

## Slide 47
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Aufgabe Nr. 1:
Überfahren von 5 Schlauchbrücken
Übungsablauf:

## Slide 48
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Aufgabe Nr. 2:
Durchfahren einer Engstelle
Fahrzeugbreite (Fahrzeugaufbau) + 20 cm
Es werden 8 Verkehrsleitkegel benötigt.
Die Kegel werden längs in einem Abstand
von ca. 3 Metern aufgestellt.
Abstand quer individuelle Fahrzeugbreite
(Fahrzeugaufbau) zuzüglich 20 cm.

## Slide 49
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Es werden 2 Linien auf dem Untergrund aufgezeichnet.
Die Aufgabe ist beendet, sobald das Fahrzeug zum Stillstand gebracht worden ist.
Hierzu ist ein Einweiser einzusetzen.
Aufgabe Nr. 3:
Bremsübung
30 cm

## Slide 50
Modul 3
„Fahrübung“
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
Aufgabe Nr. 4:
Einparkübung mit Einweiser
Rückwärtsfahren durch die Engstelle zur Parkfläche.
Rückwärts einparken in einen markierten Bereich (90 Grad zur Engstelle).
Dabei ist ein Heck- und Seitenab-stand > 30 cm einzuhalten.

## Slide 51
Na dann - viel Spaß!
Bestimmungen ab 2018
Leistungswettbewerbe 2018

## Slide 52
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 1 – Seite 8

## Slide 53
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 1 – Seite 50

## Slide 54
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 1 – Seite 51

## Slide 55
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 1 – Seite 51

## Slide 56
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 134

## Slide 57
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 15/16

## Slide 58
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 16

## Slide 59
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 18

## Slide 60
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 20

## Slide 61
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 21

## Slide 62
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 21/22

## Slide 63
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 23

## Slide 64
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 24

## Slide 65
Quellennachweis
Einweisung
Leistungswettbewerbe 2018
FwDV 3 – Seite 31